| «Согласовано» Председатель профкома: ____________ Титова Г. С. «____» ________ 2012г. |  | «Утверждаю» Директор МОУ СОШ№1: ___________ Бисерова Г.М. 1 сентября 2009г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 30.23

по охране труда при ручной обработке металла

1 Общие требования безопасности:

1.1 Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике безопасности, пожарной безопасности и санитарии.

1.2 	Работающий должен знать:

- настоящую инструкцию;

- план эвакуации из мастерской;

- действия при чрезвычайных ситуациях.

1.3. Опасные производственные факторы:

-	травмирование глаз (засорение) при обработке хрупких металлов;

-травмирование осколками металла;

-травмирование при работе неисправным инструментом.

Кроме указанных, возможны и другие опасные факторы.

1.4. Работающий обязан:

- выполнять инструкцию по охране труда, правила техники безопасности и пожарной безопасности;

- знать и соблюдать правила санитарии;

- выполнять только свою работу;

- сообщать учителю о замеченных неисправностях и нарушениях требований безопасности.

2. Требования безопасности до начала работы:

2.1  Наденьте и приведите в порядок свою спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, головной убор):

- застегните обшлага рукавов на пуговицы, избегайте завязывать их тесемкой;

- спрячьте волосы под головной убор (берет или косынку, завязанную без свисающих концов);

2.2	 При рубке металла наденьте очки

- Проверьте наличие инвентаря (совок, сетка, щетка для чистки напильников, сиденье, подставная решетка).

- Проверьте состояние инструментов индивидуального пользования, разложите их в порядке, установленном учителем.

2.5	Проверьте  состояние   верстачных  тисков  (губки  тисков должны быть прочно привинчены, насечка не сработана).

3.	Требования безопасности во время работы:

- Прочно закрепите обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы не получить травму рук.

- Пользуйтесь только исправным инструментом.

- Во избежание травмирования следите за тем, чтобы:

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

- инструменты, имеющие заостренные концы хвостиков, были снабжены деревянными, плотно прилегающими ручками установленной формы, без расколов и трещин;

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, крейц-мейсель и др.) имели не сбитую поверхность;

- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;

- при работе напильниками пальцы находились на поверхности
напильников.

- Не проверяйте пальцами качество опиливаемой поверхности.

- Не применяйте ключей, зев большего размера, чем гайка, не удлиняйте длину ручки путем накладывания (захвата) двух ключей.

- Пользуйтесь слесарными инструментами только по их прямому назначению.

- Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживайте рукой в перчатке (рукавице).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При замеченных неисправностях нужно немедленно предупреждать учителя об этом.

- При возникновении пожара:

- немедленно позвонить по телефону 01_;

- поставить в известность учителя и администрацию школы;

- приступить к ликвидации очага пожара.

4.3  В случае поражения электрическим током:

-	обесточить оборудование;

- пострадавшего освободить от действия тока любым из без опасных способов; при освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему незащищенными руками;

- о случившемся немедленно доложить администрации школы;

- позвонить по телефону 03_.

5. Требования безопасности после окончания работы:

- Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.

- Приведите в исправное состояние инструменты (снимите заусенцы на молотке, зубиле, кернере, очистите напильники от стружки).

- Тщательно уберите рабочее место (стружку, опилки не сдувайте и не смахивайте руками).

- Положите инструменты в порядке, установленном учителем.

- Приведите себя в порядок.

- Из мастерской выходите только с разрешения учителя.

Инструкцию составил:

зам. директора по АХЧ _________________________