| «Согласовано» Председатель профкома: ____________Титова Г. С. «___» _________ 2012г. |  | «Утверждаю» Директор МКОУ «Тогульская ООШ» ___________ Бабченко О. В. . «___» ________ 2012г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при работе в кабинете химии

1. Общие требования безопасности:

- К работе в кабинете химии допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

- Опасные и вредные производственные факторы:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

-	отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

-	возникновение пожара при неаккуратном обращении с легко
воспламеняющимися и горючими жидкостями.

- При работе в кабинете химии используется специальная одежда (халат хлопчатобумажный), а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

- Для тушения очага возгорания кабинет химии должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.6 После окончания работы в кабинете химии тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами использовать средства индивидуальной защиты.

- Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

- Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

3. Требования безопасности во время работы:

3.1 Запрещается использовать кабинет химии в качестве класс
ной комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.

3.2 Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавателя).

- Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.

- Запрещается пробовать на вкус любые реактивы, растворы, принимать пищу и пить напитки в кабинете химии.

- Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

- Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

- Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей - в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - в сосудах из полимерных материалов.

- Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практических работ производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов -концентрацией не выше 5 %.

- Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их  необходимо  собирать для  последующего  обезвреживания  в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3 л.

3.10  Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной близости от реактивов и растворов.

- Приготавливать растворы из твердых щелочей, концентрированных кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу в фарфоровой лабораторной посуде. Причем жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

- Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

- При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

- При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

- В случае если разбилась лабораторная посуда, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования безопасности но окончании работы:

- Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замок шкафы и сейфы.

- Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3 л для их последующего уничтожения.

- Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

- Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.