| «Согласовано» Председатель профкома: ____________Титова Г. С. «___»________ 2012г. |  | «Утверждаю» Директор МКОУ «Тогульская ООШ» ___________ Бабченко О. В. «___» _______ 2012г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №

по охране труда при работе с электрическим утюгом

1. Общие требования безопасности:

- К выполнению работ с электрическим утюгом допускаются лица, прошедшие медосмотр и инструктаж по охране труда. К выполнению работ с электрическим утюгом учащиеся допускаются с 5 класса.

- Опасные производственные факторы:

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть утюга без присмотра;

- поражение электрическим током.

- При работе с электрическим утюгом используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка, а также диэлектрический коврик.

- При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщись об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

2	.Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку.

- Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.

- Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.

3	. Требования безопасности во время работы:

- Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками.

- При кратковремеаных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.

- При работе следит, за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

- Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.

- Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

- Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При возникновении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т. д. немедленно отключить электрический утюг от электросети и сообщить об этом учителю (преподавателю).

- При возникновении пожара немедленно отключить электрический утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

- При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.  Требования безопасности по окончании работы:

- Отключить электрический утюг от электросети.

- Привести в порядок рабочее место.

5.3 Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.